Тестовые вопросы по теме:

“Правила пользования первичными

средствами пожаротушения”

Ф.И.О.     ___________________________

Дата        ____________________________

Вопрос №1  При использовании порошкового огнетушителя важно учитывать:

а) Отсутствие при тушении охлаждающего эффекта, что может привести к повторному воспламенению уже потушенного;

б)  Целесообразность использования  для защиты  вычислительных  залов, электронного оборудования, музейных экспонатов, архивов;

в) Любой режим хранения и необязательность проверки эксплуатационных параметров.

Вопрос №2    К недостаткам углекислотных огнетушителей можно отнести:

а)  Возможность токсичного воздействия паров углекислоты на организм человека;

б) Применения для тушения небольших пожаров оборудования, находящегося под напряжением;

в) Накопление зарядов статического электричества на огнетушителе при выходе углекислоты.

Вопрос №3   Воздушно-пенные огнетушители предназначены для тушения:

а) Для тушения пожаров и загораний  твёрдых  материалов и горючих жидкостей;

б) Загоревшихся электрических установок и электросетей, находящихся под напряжением;

в) Щелочных металлов натрия, калия.

Вопрос №4   Первичные средства пожаротушения применяются:

а) Для борьбы с пожаром;

б) Для борьбы с загоранием;

в) Чтобы противостоять развившемуся пожару.

Вопрос №5   Запрещается использование пожарного инвентаря:

а) Для хозяйственных и производственных нужд;

б) Для использования при ликвидации стихийных бедствий и катастроф;

в) Для обучения персонала и добровольных противопожарных формирований.

Вопрос №6   Первичные средства пожаротушения (огнетушители) должны

размещаться:

а) В специальных местах доступных только для пожарных – профессионалов;

б) В легкодоступных местах и не должны быть помехой и препятствием при эвакуации;

в) В тумбах и пожарных шкафах и быть доступны для пользования.

Вопрос №7   На ровной поверхности тушение начинают:

а) С задней стороны очага;

б) Не имеет значения;

в) С передней стороны очага.

Вопрос №8   Горючие жидкости тушат:

а) Снизу вверх;

б) Сверху вниз;

в) Не имеет значения.

Вопрос №9   Горящую стену тушат:

а) Снизу вверх;

б) Сверху вниз;

в) Не имеет значения.

Вопрос №10   При наличии нескольких огнетушителей:

а) Применяют сначала порошковые, а затем углекислотные;

б) Применяют только один огнетушитель;

в) Применяют все одновременно.

Вопрос №11   После применения огнетушителя:

а) Его возвращают на место нахождения;

б) Его следует отвезти для повторного заполнения;

в) Его утилизируют.

Вопрос №12   Если загорелся утюг или телевизор:

а) Сразу же, не задумываясь, заливаем горящий электроприбор водой;

б) Только отключенный от питания электроприбор тушим при помощи воды, после чего проветриваем помещение;

в) Сначала открываем все окна, двери и форточки.

Вопрос №13   Если загорелся обед на плите:

а) Накрываем сковороду или кастрюлю крышкой и мокрой тряпкой поверх, чтобы затушить пламя;

б) Выливаем горящее в раковину или заливаем его водой;

в) Пытаемся быстро снять с плиты разгоревшуюся посуду голыми руками.

Вопрос №14   Если горит квартира:

а) Пытаться тушить самостоятельно, не вызывая пожарную охрану;

б) Ожидая прибытия пожарных, начинаем с помощью соседей тушить пожар подручными средствами;

в) Открываем окна, двери и разбиваем стекла.

Вопрос №15   Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей

необходимо:

а) Выдернуть чеку, резко до упора нажать рукой на рычаг запуска и направить струю порошка в огонь;

б) Как можно быстрее покинуть место возникновения пожара для встречи пожарных подразделений;

в) Поднести огнетушитель к очагу пожара, встряхнуть его, затем выдернуть чеку, нажать рычаг запуска и направить струю порошка в огонь, учитывая при этом направление ветра. Для прекращения подачи струи порошка достаточно отпустить рычаг. Допускается многократное пользование и прерывистое действие.

Подпись проверяемого         ____________

Подпись проверяющего         ___________

Ответы на вопросы:

В-1 (А,Б);

В-2 (А,В);

В-3 (А);

В-4 (А,Б);

В-5 (А);

В-6 (Б,В);

В-7 (В);

В-8 (Б);

В-9 (А);

В-10 (В);

В-11 (Б);

В-12 (Б)

В-13 (А);

В-14 (Б);

В-15 (В).